# News Release

# No.: REN0746(A)

Renesas Electronics presenterar industriledande, helt inkapslade, dubbla 30 A och enkla 33 A digitala effektmoduler

Modulerna ISL8274M (dubbel 30 A) och ZL9024M (enkel 33 A) ger högsta effekttäthet och verkningsgrad för avancerade FPGA-, DSP-, ASIC- och minneskretsar

Düsseldorf, January 31, 2018 – Renesas Electronics, en ledande leverantör av avancerade halvledarlösningar, har idag presenterat två nya, helt inkapslade digitala DC/DC-effektmoduler med PMBus som ger den högsta effekttätheten och verkningsgraden i sin klass. Den dubbla ISL8274M matas från en 5 V eller 12 V spänningsskena och har två 30 A utgångar och upp till 95,5 % toppverkningsgrad, allt inrymt på en 18 x 23 mm² stor kretskortsyta. Den enkla ZL9024M arbetar med 3,3 V och ger upp till 33 A inom kortytan 17 x 19 mm². De är avsedda för POL-omvandling (point-of-load) för de avancerade FPGA-, DSP-, ASIC- och minneskretsar som används i servrar och utrustning för telekom, datakom, optiska nätverk och lagring. Båda kretsarna utgör lättanvända effektmoduler som är konfigurerbara över PMBus och som innehåller en styrkrets, MOSFET:ar, induktorer samt passiva komponenter, allt inrymt i en modul som ökar den tillgängliga kretskortsytan och minskar komponentlistan.

De digitala effektmodulerna ISL8274M och ZL9024M drar nytta av Renesas patenterade styrarkitektur ChargeMode, som ger de högsta verkningsgraderna – bättre än 90 % i de flesta fall. Modulerna har också ett endast en klockcykel långt transientsvar på de stegvisa ändringar av belastningen som är vanliga med FPGA- och DSP-kretsar som bearbetar data skurvis. Deras uppbyggnad, som inte kräver någon kompensering, gör att modulerna förblir stabila även om utgångskondensatorns värde förändras p.g.a. temperatur, variationer eller åldrande. Att det inte krävs något kompenseringsnätverk med diskreta komponenter sparar också in utrymme på kretskortet och minskar komponentkostnaderna. ISL8274M stöder inspänningar från 4,5 V till 14 V, medan ZL9024M klarar inspänningar från 2,75 V till 4 V. Båda modulerna har justerbara utspänningar ända ned till 0,6 V.

De helt inkapslade modulerna använder Renesas egenutvecklade HDA-kapsel (High Density Array), som ger oöverträffade elektriska och termiska egenskaper tack vare ett enskikts, ledande substrat som minskar beninduktansen och leder bort värme framför allt genom systemkortet. HDA-kapselns monteringsram av koppar gör att modulerna kan arbeta med full belastning över ett brett temperaturområde utan behov av luftströmmar eller kylare. ISL8274M och ZL9024M har också ett antal skyddsfunktioner som garanterar säker drift under onormala driftförhållanden, vilket ytterligare bidrar till deras tålighet och tillförlitlighet.

”ISL8274M och ZL9024M utökar Renesas sortiment av kapslade digitala effektmoduler och ger kunderna tillgång till det första digitala, dubbla 30 A-spänningsaggregatet och det första digitala 33 A-spänningsaggregatet”, säger Philip Chesley som är Vice President of Industrial Analog and Power Business Division på Renesas Electronics Corporation. ”Deras effekttäthet, höga verkningsgrad och snabba transientsvar uppfyller våra kunders höga krav för enkla och dubbla spänningsaggregat.”

Nyckelfunktioner hos den digitala effektmodulen ISL8274M

- Dubbelt 30 A digitalt switchat spänningsaggregat med inspänningsområde från 4,5 V till 14 V och programmerbar utspänning från 0,6 V till 5 V

- PMBus-baserad lösning för total systemkonfiguration, telemetri och övervakning av alla konverterings- och driftsparamterar

- Programmerbar Vout, mjukstart, mjukstopp, sekvensering, margining-test samt underspänning, överspänning, underström, överström, undertemperatur och övertemperatur

- Övervakar Vin, Vout, Iout, temperatur, pulsförhållande, switchningsfrekvens samt fel

- ”Power good”-indikator, samt ±1,2% Vout-noggrannhet avseende linje, last och temperatur

- ”Pin-strap”-mod som använder externa motstånd för standardinställningar

- Internt, ickeflyktigt minne som lagrar modulens konfigurationsparametrar och felloggningar

Nyckelfunktioner hos den digitala effektmodulen ZL9024M

- 33 A digitalt switchat spänningsaggregat med inspänningsområde från 2,75 V till 4 V och programmerbar utspänning från 0,6 V till 1,5 V

- PMBus-baserad lösning för total systemkonfiguration, telemetri och övervakning av alla konverterings- och driftsparamterar

- Programmerbar Vout, mjukstart, mjukstopp, sekvensering, margining-test samt underspänning, överspänning, underström, överström, undertemperatur och övertemperatur

- Övervakar Vin, Vout, Iout, temperatur, pulsförhållande, switchningsfrekvens samt fel

- ”Power good”-indikator, samt ±1,2% Vout-noggrannhet avseende linje, last och temperatur

- ”Pin-strap”-mod som använder externa motstånd för standardinställningar

- Internt, ickeflyktigt minne som lagrar modulens konfigurationsparametrar och felloggningar

PowerCompass väljer de rätta produkterna

Konstruktörerna kan använda Renesas verktyg PowerCompass™ för att hitta rätt effektmoduler och andra delar som passar för deras specifika krav, definiera multipla matningsskenor som stöder olika FPGA- och processorkretsar, utföra högnivå-systemanalys samt generera anpassade referenskonstruktionsfiler.

PowerNavigator förenklar digitala effektkonstruktioner

Renesas grafiska användargränssnitt PowerNavigator™ förenklar konfiguration och validering av digitala effektmoduler, liksom övervakning av alla parametrar och telemetri. Verktyget gör det enkelt att ändra egenskaper och funktioner hos digitala spänningsaggregat utan att behöva skriva en enda rad kod.

Priser och tillgänglighet

ISL8274M finns tillgänglig nu i en termiskt förbättrad, 18 mm x 23 mm x 7,5 mm stor HDA-kapsel och är prissatt till 39 USD i 1k-kvantiteter. Utvärderingskortet ISL8274MEVAL 1Z finns tillgängligt för 150 USD. För mer information, gå till: www.intersil.com/products/isl8274m.

ZL9024M finns tillgänglig nu i en termiskt förbättrad, 17 mm x 19 mm x 3,5 mm stor HDA-kapsel och är prissatt till 29 USD i 1k-kvantiteter. Utvärderingskortet ZL9024MEVAL 1Z finns tillgängligt för 95 USD. För mer information, gå till: www.intersil.com/products/zl9024m

Om Renesas Electronics Europe

Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) levererar högt betrodd innovation inom embedded-konstruktion, med kompletta halvledarlösningar som gör det möjligt för miljardtals uppkopplade, intelligenta enheter att förbättra hur folk arbetar och lever – enkelt ock säkert. Som ett globalt ledande företag inom MCU-, analog-, effekt- och SoC-produkter tillhandahåller Renesas kompetens, kvalitet och allomfattande lösningar för en stor mängd olika applikationer inom fordonsteknik, industriell teknik, hemelektronik, kontorsautomation och informationskommunikation för att hjälpa oss att skapa en gränslös framtid. Lär mer om detta på renesas.com.

(Remarks) ChargeMode, PowerCompass, and PowerNavigator are trademarks of Renesas Electronics Corporation. The PMBus and logo are trademarks of SMIF, Inc. All names of products or services mentioned in this press release are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Company contact for reader and customer inquiries:
Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach

Tel.: +49 89 38070-216
Email: simone.kremser-czoer@renesas.com
Web: www.renesas.com

Agency contact for further media information, text and graphics or to discuss feature article opportunities:

Alexandra Janetzko / Martin Stummer

HBI Helga Bailey GmbH (PR agency), Stefan-George-Ring 2, 81929 Munich, Germany

Tel.: +49 89 99 38 87-32 / -34

Fax: +49 89 930 24 45

Email: alexandra_janetzko@hbi.de / martin_stummer@hbi.de

Web: www.hbi.de