# Communiqué de presse

No. : REN0764(A)

Renesas Electronics présente des PMIC multiphasés ISL91302B, ISL91301A et ISL91301B avec le meilleur rendement et la plus petite empreinte

L’ISL91302B délivre jusqu‘à 20 A et 94 pour cent d’efficacité de pointe dans une solution de taille de 70 mm² pour les processeurs d'application, les processeurs d’intelligence artificielle, les MPU industriels et les FPGA.

Düsseldorf, le 25 avril 2018 – Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), un fournisseur majeur de solutions avancées de semi-conducteurs, annonce aujourd'hui trois circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC) offrant la plus grande efficacité énergétique et un encombrement minimum pour les processeurs applicatifs dans les smartphones et les tablettes: les PMIC ISL91302B, ISL91301A et ISL91301B. Les PMIC fournissent également de l'énergie aux processeurs d'intelligence artificielle (IA), FPGA et microprocesseurs industriels (MPU), et ils sont idéaux pour alimenter les rails d'alimentation dans les disques SSD, les émetteurs-récepteurs optiques et un large éventail de dispositifs pour consommateurs, dans des applications industrielles et de mise en réseau. Le PMIC multiphasé ISL91302B à sortie simple / double fournit jusqu'à 20 A de courant de sortie et 94% d'efficacité de pointe dans une taille de solution de 70 mm², soit plus de 40% plus petit que les PMIC concurrents (note).

En plus de l'ISL91302B, le PMIC ISL91301A à triple sortie et le PMIC ISL91301B à sortie quadruple de Renesas délivrent jusqu'à 16 A de courant de sortie avec une efficacité maximale de 94%. Les nouveaux PMIC programmables exploitent la technologie de modulation R5 de Renesas pour fournir une réponse transitoire rapide à un cycle, une compensation à réglage numérique et une fréquence de commutation ultra élevée de 6 mégahertz (MHz) pendant les transitoires de charge. Ces caractéristiques permettent aux concepteurs d'alimentation de concevoir plus facilement des cartes avec des inductances à profil bas de 2 mm x 2 mm, des condensateurs de petite taille et quelques composants passifs.

Les PMIC de Renesas ne nécessitent pas non plus de composants de compensation externes ou de séparateurs externes pour définir les conditions de fonctionnement. Chaque PMIC change dynamiquement le nombre de phases actives pour une efficacité optimale de tous les courants de sortie. Leur faible courant de repos, leur efficacité supérieure lors de charge légère, leur précision de régulation et leur réponse dynamique rapide prolongent considérablement la durée de vie de la batterie pour les appareils gourmands en énergie et riches en fonctionnalités.

« Les processeurs d'applications pour smartphones et tablettes nécessitent des alimentations moins encombrantes, un courant et une efficacité de sortie plus élevés pour maximiser la durée de vie de la batterie », a déclaré Mark Downing, vice-président de la division Core Power Solutions de Renesas Electronics Corporation. « Les PMIC ISL91302B et ISL91301A / B offrent aux concepteurs tout ce dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes les plus difficiles de routage de circuits imprimés, augmenter les performances de manière dynamique et prolonger la durée de vie de la batterie. »

Principales caractéristiques du PMIC ISL91302B

- Disponible en trois options configurables en usine pour un ou deux rails de sortie :

  - Configuration biphasée (2 + 2) prenant en charge 10A à partir de chaque sortie

  - Configuration triphasée (3 + 1) supportant 15A à partir d'une sortie et 5A à partir de la deuxième sortie

  - Configuration en quadruple phase (4 + 0) prenant en charge 20A à partir d'une sortie

- Petite taille de la solution : 7mm x 10mm pour la conception en quadruple phase

- Plage de tension d'alimentation d'entrée de 2,5V à 5,5V

- Vout de 0.3V à 2V programmable par liaison I²C ou SPI

- L'architecture du modulateur R5 équilibre les charges de courant avec l'ajout et la suppression douce de phase pour optimiser l'efficacité énergétique

- Fournit un courant de repos de 75μA en mode DCM

- Mise à l'échelle dynamique indépendante de la tension pour chaque sortie

- Précision du système de ± 0,7% pour une plage de température de -10 ° C à 85 ° C avec détection de tension à distance

- Le télémètre ADC intégré détecte les courants de phase, le courant de sortie, les tensions d'entrée / sortie et la température de la puce, permettant ainsi le diagnostic PMIC en cours de fonctionnement

- Démarrage progressif et protection contre les défauts contre les UV, OV, OC, OT et court-circuit

Principales caractéristiques des PMIC ISL91301A et ISL91301B

- Disponible en deux options configurables en usine :

  - ISL91301A : deux phases, trois rails de sortie configurés en phase 2 + 1 + 1

  - ISL91301B : monophasé, quatre rails de sortie configurés en phase 1 + 1 + 1 + 1

- 4A par phase pour une tension d'alimentation de 2,8V à 5,5V

- 3A par phase pour une tension d'alimentation de 2,5V à 5,5V

- Petite taille de la solution : 7mm x 10mm pour la conception en 4 phases

- Vout de 0.3V à 2V programmable par liaison I²C ou SPI

- Fournit un courant de repos de 62 μA en mode DCM

- Mise à l'échelle dynamique indépendante de la tension pour chaque sortie

- Précision du système de ± 0,7% pour une plage de température -10 ° C à 85 ° C avec détection de tension à distance

- Démarrage progressif et protection contre les défauts contre les UV, OV, OC, OT et court-circuit

Prix et Disponibilité

Le PMIC ISL91302B à sortie double/unique est maintenant disponible dans un boîtier WLCSP à 54 billes de 2,551 mm x 3,670 mm et son prix est de 3,90 $USD pour une quantité de 1000 pièces. Pour plus d'informations sur l'ISL91302B, veuillez visiter : www.intersil.com/products/isl91302B.

Le PMIC ISL91301A à triple sortie et le PMIC ISL91301B à quatre sorties sont maintenant disponibles en boîtiers WLCSP à 42 billes de 2,551 mm x 2,87 mm, tous deux au prix de 3,12 $USD pour une quantité de 1000 pièces. Pour plus d'informations sur l’ISL91301A, veuillez visiter : www.intersil.com/products/isl91301A. Pour plus d'informations sur l'ISL91301B, veuillez visiter : www.intersil.com/products/isl91301B.

Note : Selon la recherche de Renesas, sur la base des informations d'autres entreprises.

A propos de Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) est un fournisseur de solutions embarquées fiables et innovantes avec des solutions complètes de semi-conducteurs qui permettent à des milliards d'appareils intelligents connectés d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent, en toute sécurité. Un leader global des microcontrôleurs, des produits analogiques, de puissance, des systèmes sur puce (SoC) et des plates-formes intégrées, Renesas fournit l'expertise, la qualité et des solutions complètes pour un large éventail applications automobiles, industrielles, électroniques, bureautique et de technologies de l'information pour vous aider à façonner un avenir sans limites. En savoir plus sur renesas.com

###

(Remarques) Tous les noms de produits ou de services mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d’information et questions :

Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach

Tél. : +49 89 38070-216

E-mail : simone.kremser-czoer@renesas.com

Web : www.renesas.com

Pour plus d’information, textes, graphiques et articles d’application :

Alexandra Janetzko

HBI Helga Bailey GmbH (agence de relations publiques), Stefan-George-Ring 2,

81929 Munich, Allemagne

Tél. : +49 89 99 38 87-32

Fax : +49 89 930 24 45

E-mail : alexandra_janetzko@hbi.de

Web : www.hbi.de