# News Release

No.: REN0764(A)

Renesas Electronics Presenta i Nuovi PMIC Multifase ISL91302B, ISL91301A e ISL91301B che Mostrano il Più Elevato Livello di Efficienza ed il Più Piccolo Footprint

Il Nuovo ISL91302B è in grado di fornire fino a 20 Ampere, con un livello di efficienza di picco che raggiunge il 94 % in una soluzione che richiede una superficie di soli 70 mm2 ed è compatibile con gli Application Processors, tutti i Processors, le MPUs industriali e le FPGA

Düsseldorf, 25. Aprile 2018 – Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), uno dei principali fornitori di soluzioni avanzate basate su dispositive a semiconduttore, annuncia tre nuovi dispositivi programmabili per la gestione della alimentazione (PMICs) che offrono il più elevato livello di efficienza ed il più piccolo footprint per applicazioni quali gli application processors ed i tablets. Di seguito il codice dei nuovi dispositivi PMIC: ISL91302B, ISL91301A e ISL91301B. I nuovi PMIC sono stati progettati per alimentare i processori per l’intelligenza artificiale (AI), le FPGA e sono l’ideale per generare le alimentazioni richieste dai drives allo stato solido (SSD), e transceivers ottici ed una ampia gamma di dispositivi nel campo consumer, in quello industriale ed in quello del networking. ISL91302B è un PMIC con uscita singola e doppia multi fase in grado di fornire fino a 20 Ampere, con un livello di efficienza di picco che raggiunge il 94 % in una soluzione che richiede una superficie di soli 70 mm2. Questo significa un ingombro di più del 40 percento inferiore rispetto a quello dei PMIC della concorrenza (nota).

Oltre a ISL91302B gli altri dispositivi presentati Renesas: ISL91301A, PMIC con uscita tripla, e ISL91301B, PMIC con uscita quadrupla, sono entrambi in grado di fornire fino a 16 Ampere con un livello di efficienza di picco che raggiunge il 94 %. I nuovi PMIC programmabili fanno leva sulla tecnologia di Renesas denominata R5 che consente di gestire una risposta veloce ai transienti in un singolo ciclo, una compensazione digitale ed una frequenza di switching di ben 6 MHz durante la variazione del carico. Queste caratteristiche rendono più semplice la progettazione di alimentatori grazie alla possibilità di utilizzare induttori di dimensioni ridotte (solamente 2 mm x 2 mm e spessore di 1 mm), condensatori di ridotte dimensioni ed un numero limitato di componenti passivi.

Inoltre i nuovi PMIC di Renesas non richiedono né componenti esterni per la compensazione né divisori esterni per impostare le condizioni operative. Ogni PMIC è in grado di modificare in modo dinamico il numero delle fasi attive per ottenere il migliore livello di efficienza per tutti i livelli di corrente in uscita. Il loro basso livello di quiescent current, il livello di efficienza superiore in caso di light load, il livello di accuratezza della regolazione ed il livello di prestazioni della risposta dinamica alla variazione del carico consento di estendere in modo significativo la durata della vita delle batterie nelle applicazioni odierne che sono notoriamente affamate di energia.

“Gli application processors degli smartphone e dei tablet richiedono sistemi di alimentazione con footprint più ridotti, con correnti più elevate e con livelli di efficienza più elevati per incrementare la vita delle batterie”, afferma Mark Downing, Vice President della divisione Core Power Solutions di Renesas Electronics Corporation. “I PMIC ISL91302B e ISL91301A/B offrono ai progettisti tutto ciò di cui hanno bisogno per affrontare le sfide più impegnative relative allo sviluppo del layout dei PCB, alla gestione delle prestazioni dinamiche ed all’estensione della vita della batteria.“

Le principali caratteristiche del PMIC ISL91302B:

- Disponibile in tre opzioni configurate direttamente in fase di produzione sia per una sia per due linee di uscita:

  - Configurazione a fase duale (2 + 2) che supporta 10 Ampere per ogni uscita.

  - Configurazione a fase tripla (3 + 1) che supporta 15 Ampere per una uscita e 5 Ampere per la seconda uscita.

  - Configurazione a fase quadtrupla (4 + 0) che supporta 20 Ampere per una uscita.

- Soluzione di dimensioni ridotte: 7 mm x 10 mm per un progetto a fase quadrupla.

- Gamma di tensione in ingresso da 2.5 Volt a 5.5 Volt.

- Tensione in uscita (Vout) programmabile da 0.3 Volt a 2.0 Volt via interfaccia I2C o SPI.

- Architettura R5 del modulatore per il bilanciamento ottimale dei carichi di corrente con gestione progressiva dell’incremento di fase e della riduzione di fase per ottimizzare l’efficienza.

- Solamente 75 μA di quiescent current in modalità DCM.

- Scaling dinamico ed indipendente della tensione per ogni singola uscita.

- Accuratezza del sistema di ± 0.7 % tra -10 °C e +85 °C con sensore di tensione remoto.

- Il sistema di ADC per la telemetria integrato monitora le correnti di fase, le correnti di uscita, la tensione di ingresso, le tensioni in uscita e la temperatura del DIE in modo da consentire al PMIC di eseguire la diagnostica del sistema durante la fase operativa.

- La funzione di Soft-Start.

- Le protezioni di Under-Voltage (UV), Over-Voltage (OV), Over-Current (OC), Over- Temperature (OT) e di cortocircuito.

Le principali caratteristiche dei PMIC ISL91301A e ISL91301B:

- Disponibile in due opzioni configurate direttamente in fase di produzione:

  - ISL91301A: doppia phase, tre uscite configurate come 2 + 1 + 1 fasi.

  - ISL91301B: singola fase, quattro uscite configurate come 1 + 1+ 1+ 1 fasi.

- 4 Ampere per ogni fase per tensione di alimentazione da 2.8 Volt a 5.5 Volt.

- 3 Ampere per ogni fase per tensione di alimentazione da 2.5 Volt a 5.5 Volt.

- Soluzione di dimensioni ridotte: 7 mm x 10 mm per un progetto a fase quadrupla.

- Tensione in uscita (Vout) programmabile da 0.3 Volt a 2.0 Volt via interfaccia I2C o SPI.

- Solamente 62 μA di quiescent current in modalità DCM.

- Scaling dinamico ed indipendente della tensione per ogni singola uscita.

- Accuratezza del sistema di ± 0.7 % tra -10 °C e +85 °C con sensore di tensione remoto.

- La funzione di Soft-Start.

- Le protezioni di Under-Voltage (UV), Over-Voltage (OV), Over-Current (OC), Over-Temperature (OT) e di cortocircuito.

Prezzo e disponibilità:

Il PMIC con uscita singola o doppia ISL91302B è disponibile già da ora in un package WLCSP a 54 pin con dimensioni di 2.551 mm x 3.670 mm ad un prezzo indicativo di 3.90 $ per quantità di mille pezzi. Per ottenere maggiori informazioni su ISL91302B vi pregiamo di utilizzare il seguente link: www.intersil.com/products/isl91302B .

Il PMIC ISL91301A con uscita tripla ed il PMIC ISL91301B con uscita quadrupla sono disponibili già da ora in un package WLCSP a 42 pin con dimensioni di 2.551 mm x 2.870 mm ad un prezzo indicativo, per entrambi, di 3.12 $ per quantità di mille pezzi.

Per ottenere maggiori informazioni su ISL91301A vi pregiamo di utilizzare il seguente link: www.intersil.com/products/isl91301A

Per ottenere maggiori informazioni su ISL91301B vi pregiamo di utilizzare il seguente link: www.intersil.com/products/isl91301B

(Nota) Secondo la ricerca di Renesas, basata sui dati di altre società.

A proposito di Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) distribuisce innovazione nel mercato embedded per mezzo di soluzioni complete a semiconduttori che permettono a miliardi di dispositivi intelligenti connessi di migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano – in modo sicuro. Fornitore globale numero uno di microcontrollori e leader nei prodotti A&P, SoC e piattaforme integrate, Renesas fornisce l’esperienza, la qualità e una serie di soluzioni complete per una vasta gamma di applicazioni Automotive, Industriali, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) per contribuire a plasmare un futuro senza limiti. Ulteriori informazioni circa Renesas sono disponibili visitando www.renesas.com.

###

(Nota) Tutti i marchi ed i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Per informazioni e richieste:

Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach 
Tel.: +49 89 38070-216
Email: simone.kremser-czoer@renesas.com
Web: www.renesas.com

Contatto in agenzia per ulteriori informazioni:

Alexandra Janetzko / Martin Stummer

HBI Helga Bailey GmbH (PR agency), Stefan-George-Ring 2, 81929 Munich, Germany

Tel.: +49 89 99 38 87-32 / -34

Fax: +49 89 930 24 45

Email: alexandra_janetzko@hbi.de / martin_stummer@hbi.de

Web: www.hbi.de